## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第7章 可编程计数器/定时器 8253/8254及其应用

## Slide 2
本章主要内容:
§7.1 8253的工作原理
§7.2 8253/8254的应用举例

## Slide 3
可编程计数器/定时器利用硬件电路和中断来控制定时，定时时间由软件确定，精确、灵活；还能对外部事件计数。
8253是一种典型的可编程计数器/定时器，也称可编程间隔定时器(Programmable Interval Timer)
内部具有3个相互独立的16位计数器通道；通过编程，每个通道可按6种不同的方式工作；可按二进制或BCD码计数，最高计数频率2MHz；采用倒计数方式，预先置入初值再进行减1计数。
还可用于可编程方波频率产生器、分频器、程控单脉冲发生器等多种场合。

## Slide 4
用8253控制LED发光管的点亮和熄灭，要求点亮10s，熄灭10s，再重复。

## Slide 5: §7.1 8253的工作原理
7.1.1 8253的内部结构和引脚信号
7.1.2 初始化编程和门控信号功能
7.1.3 8253的工作方式

## Slide 6: 7.1.1 8253的内部结构和引脚信号

## Slide 7: 8253内部结构
内部结构
包含以下几部分：
数据总线缓冲器
读/写控制逻辑
计数器或计数通道03
控制字寄存器
从图中也可看到各部件相应的引脚信号。

## Slide 8: 2. 读/写控制逻辑
接收控制总线的输入信号，组合后形成各种控制信号。可接收的信号有:
1）片选信号 ，由I/O 端口译码电路产生
2）读信号 ，CPU读取选定计数器中的内容
3）写信号 ，CPU写入计数初值，或控制字
4）A1A0 ，端口选择信号，即
A1A0=00，通道0； A1A0=01，通道1；
A1A0=10，通道2； A1A0=11，控制字寄存器

## Slide 9: 输入信号组合形成的控制功能
=0时，才能工作
=0时，可向3个计数器和控制口写入数据
=0时，可从3个计数器读出数据，但不能读控制口。
和 都为0时为非法操作。

## Slide 10
写入计数初值后，在门控信号控制下，对CLK脚上的脉冲进行1计数。计数结束时，从OUT引脚输出脉冲信号。
定时时间=时钟脉冲周期tc×预置的计数初值n
例如，设计数脉冲频率为0.5MHz，即脉冲周期tc= 2μs，若计数初值n=500，则计数器进行减1计数，减到0时，定时时间为：
T=2μs×500= 1ms。

## Slide 11: 4. 控制字寄存器

## Slide 12
7.1.2 初始化编程

## Slide 13: 7.1.2 初始化编程和门控信号功能
1. 8253的初始化编程步骤
1）先写入控制字
控制字用来选定计数通道，规定工作方式和计数格式。
2）后写入计数初值n
写入8/16位计数初值。16位要执行2条OUT指令，先送低8位，后送高8位。
二进制计数时，n=0000-FFFFH，0表示65536，BCD计数时，n=0000-9999，0表示10000。

## Slide 14
设8253的3个计数器口地址为3F0H、3F2H和3F4H，控制字寄存器地址为3F6H，要求通道0工作于方式3，计数初值n=1234H，试编写初始化程序。
MOV AL，00110110B ；控制字: 选择通道0，先读/写
；低字节，方式3,二进制 计数
MOV DX，3F6H ；指向控制口
OUT DX，AL ；写入控制字
MOV AL，34H ；计数值低字节
MOV DX，3F0H ；指向计数器0端口
OUT DX，AL ；先写入低字节
MOV AL，12H ；计数值高字节
OUT DX，AL ；后写入高字节

## Slide 15
7.1.3 8253的工作方式

## Slide 16: 7.1.3 8253的工作方式
方式0：计数结束中断，输出一个正跳变
方式1：可编程单稳输出，输出一个宽度可
调的负脉冲
方式2：比率发生器，输出序列负脉冲
方式3：方波发生器。方式2，3均可n分频
方式4：软件触发选通，写入n开始计数
方式5：硬件(GATE上升沿)触发选通

## Slide 17: 各工作方式的共同点
写入控制字后，进入选中的工作方式，输出端OUT进入初始态：方式0输出低电平，其余均输出高电平。
写入计数初值后在GATE控制下计数。
如允许计数，要经过1个时钟脉冲的上升沿，到下降沿时计数器执行部件才开始减1计数。

## Slide 18: 方式0—计数结束中断
向计数通道写入计数初值n，OUT置为0。
只有GATE=1才能进行计数。
n写入1个CLK后才开始-1计数，在(n＋1)个CLK后计数值减为0，从OUT输出1个正跳变可作中断请求信号。

## Slide 19: 方式1—可编程单稳输出
装入计数初值，GATE产生时，才启动计数。
计数器减为0时， OUT由低变高，产生1个负脉冲。

## Slide 20: 方式2—比率发生器
GATE=1，写入计数初值n后减1计数，减到1时OUT输出1个与CLK脉冲等宽的负脉冲，然后自动装入n，重开始计数。
这样，每隔n个时钟脉冲就会输出1个负脉冲，对时钟脉冲进行n分频。

## Slide 21: 方式3—方波发生器
若初值为偶数，每次-2，减到0时OUT=0；又从初值起-2，减到0时OUT=1，不断循环进行，输出一系列对称方波。
若初值为奇数，先-1，后每次-2，减到0时OUT=0 ；又从初值起先-3，后每次-2，减到0时OUT=1，循环进行，输出不完全对称方波。

## Slide 22: 方式4—软件触发选通
GATE=1，写入计数初值n后，触发减1计数，减到0时输出1个脉宽的单个负脉冲，n一次有效。
如要继续计数，必须重新装入n。

## Slide 23: 方式5—硬件触发选通
写入计数初值后，等GATE产生正跳变，由硬件触发计数。
计数值减到0，输出1个脉宽的负脉冲，并自动装入计数初值，但不计数，仍要等硬件触发计数。

## Slide 24: 2. 门控信号控制功能
写入计数初值后，方式0，2，3，4，在GATE为高时允许计数。
方式1，5，由GATE的上升沿触发计数。

## Slide 25: 7.2.1 8253定时功能的应用
例7.2 某8086系统中，8253基地址为310H，时钟频率1MHz， 要让3个计数通道实现如下功能：
1）通道0，方式3，输出2kHz方波；
2）通道1，产生宽度为480μs的单脉冲；
3）通道2，硬件触发，输出单脉冲，时间常数26。
试设计电路，并编写各通道初始化程序。

## Slide 26
1) 硬件电路设计
4个端口地址分别为310H、312H、314H和316H。
3个通道的CLK连一起，均由频率1MHz时钟驱动。

## Slide 27
2) 软件设计
通道0设为方式3，GATE0应接+5V，若输出2kHz连续方波，时间常数N0=1MHz/2kHz=500。
控制字为：00110111B
通道1设为方式1，构成单稳态电路，由GATE1的正跳变触发。若单脉冲宽度=480μs，应取时间常数： N1=480μs/1μs=480。
控制字为: 01110011B
通道2工作于方式5，N2=26，GATE2的正跳变触发计数，计到0时输出1个负脉冲。已知N2=26，
控制字为：10011011B

## Slide 28
通道0初始化程序
MOV DX，316H ；控制口地址
MOV AL，00110111B
；通道0控制字，先读写低字节，方式3，BCD计数
OUT DX，AL ；写入方式字
MOV DX，310H ；通道0口地址
MOV AL，00H ；低字节
OUT DX，AL ；先写入低字节
MOV AL，05H ；高字节
OUT DX，AL ；后写入高字节

## Slide 29
通道1初始化程序
MOV DX，316H ；控制口
MOV AL，01110011B
；通道1方式字，先读写低字节，方式1，BCD计数
OUT DX，AL
MOV DX，312H ；通道1口地址
MOV AL，80H ；低字节
OUT DX，AL
MOV AL，04H ；高字节
OUT DX，AL

## Slide 30
通道2初始化程序
MOV DX，316H
MOV AL，10011011B
；通道2控制字，只读写低字节，方式5，BCD计数
OUT DX，AL
MOV DX，314H ；通道2口地址
MOV AL，26H ；低字节
OUT DX，AL ；只写入低字节

## Slide 31
例：现有时钟2MHz，要求定时器1输出1Hz脉冲，试编写程序实现。
答：2MHZ/1Hz=2000000，1个定时器无法实现，所以需2个计数器级联，可用计数器0的输出脉冲作为计数器1的时钟输入，可设定计数器0工作在方式3，分频400；计数器工作在方式2，分频5000.则计数器0的方式控制字为00100111，计数器1的方式控制字为01100101。

## Slide 32
例，某微机系统中，8253端口地址为40~43H，时钟频率为100KHz。要求通道0每秒钟向CPU发出50次中断，试编程实现。
答：n=1MHz/50=2000
对计数器0进行初始化的程序:
MOV AL，00100110B
OUT 43H，AL
MOV AX，2000
OUT 40H，AL
MOV AL，AH
OUT 40H，AL